## Slide 1: EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ULTRASONIDO DE POTENCIA Y EL USO DE TRANSGLUTAMINASA COMO PRETRATAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE QUESO
Isabella Alejandra López Guerrero
Lizette Andrea Rodríguez Peña
Ligia Inés Rodríguez Piedrahita
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación esta encaminado en la implementación de Ultrasonido de baja frecuencia y la acción enzimática de la mTGasa (Transglutaminasa) para incrementar el rendimiento quesero y mejorar las propiedades fisicoquímicas del queso fresco.

## Slide 3: DISEÑO EXPERIMENTAL
Variables codificadas¦ |  |  | Variables Naturales |  |  | 
Amplitud (%) | Tiempo (min) | [ ] mTGasa (ppm) | Amplitud (%) | Potencia (W) | Tiempo (min) | [ ] mTGasa (ppm)
1 | -1 | -1 | 83 | 332 | 2 | 0,19
1,681792831 | 0 | 0 | 99 | 400 | 5 | 0,45
-1 | -1 | 1 | 37 | 148 | 2 | 0,71
1 | -1 | 1 | 83 | 332 | 2 | 0,71
0 | -1,681792831 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0,45
1 | 1 | 1 | 83 | 332 | 8 | 0,71
-1 | -1 | -1 | 37 | 148 | 2 | 0,19
0 | 1,681792831 | 0 | 60 | 240 | 10 | 0,45
0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 5 | 0,45
0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 5 | 0,45
0 | 0 | -1,681792831 | 60 | 240 | 5 | 0,01
1 | 1 | -1 | 83 | 332 | 8 | 0,19
0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 5 | 0,45
-1,681792831 | 0 | 0 | 21 | 85 | 5 | 0,45
0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 5 | 0,45
0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 5 | 0,45
0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 5 | 0,45
-1 | 1 | -1 | 37 | 148 | 8 | 0,19
0 | 0 | 1,681792831 | 60 | 240 | 5 | 0,89
-1 | 1 | 1 | 37 | 148 | 8 | 0,71
Tabla 1.Variables Codificadas y Naturales

## Slide 4: VARIABLES DE RESPUESTA
Variables | Unidades
Rendimiento quesero | %
Humedad | %
Sinéresis | mL de suero
Color | ΔE
Proteína de suero | mg/mL
Tabla 2. Variables de respuesta propiedades fisicoquímicas
Variables | Unidades
Dureza | N
Cohesividad | Adimensional
Adhesividad | kg*m2/s2
Elasticidad | Adimensional
Masticabilidad | Kg
Gomosidad | kg*m/s-2
Tabla 3. Variables de respuesta análisis textural TPA

## Slide 5: ELABORACIÓN DE QUESO
Sonicación de la leche
Corte
Queso fresco obtenido
Desuerado t 15 min
Incubación Enzima mTGasa T 50°C t 20 min
Filtración de suero t 10 min
Prensado masa: 1 Kg t 48 h
Coagulación Quimosina T 37°C t 30 min

## Slide 6: RENDIMIENTO QUESERO (%)
(1)
-Ajustado: 78.55%
Figura 1. Superficie de respuesta sobre la variable de rendimiento. (Rstudio, 2016)
El mayor rendimiento quesero (15,1%) se obtuvo cuando se utilizan valores mínimos de potencia, alta concentración de enzima y un tiempo intermedio a las siguientes condiciones de potencia = 85 W, tiempo = 5 min y concentración de enzima = 0,045 ppm.
Tabla 8. Resultados del efecto obtenido sobre el Rendimiento Quesero

## Slide 7: CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
H
-Ajustado: 72.79%
Figura 2. Superficie de respuesta sobre la variable de humedad. (RStudio, 2016)
Se presenta mayor presencia de agua (58.08%), en los puntos centrales, tratamiento 16 (P = 60 W, B=5 min y C=0.045 ppm); este valor va disminuyendo a valores menores de potencia y tiempo con alta concentración de enzima (41.92%).
Tabla 9. Resultados del efecto obtenido sobre la Humedad.

## Slide 8: PROTEÍNA EN SUERO (mg/mL)
(5)
Figura 5. Superficie de Respuesta sobre la proteína en el Suero (RStudio, 2016)
La mínima concentración de 0,2574 mg/ml con una potencia de 33,2 W durante 8 min; mientras el control sin tratamiento se obtuvo una máxima concentración de 0,6013 mg/ml lo que implica un efecto importante de la combinación del ultrasonido y la enzima.
Tabla 12. Resultados del efecto obtenido en Proteína de Suero

## Slide 9: ANÁLISIS TEXTURAL TPA
Figura 6. Análisis de TPA. (Hleap y Velasco, 2010)

## Slide 10: DUREZA (N)
(6)
- Ajustado: 74.83%
La dureza es la fuerza requerida para para comprimir un alimento entre los dientes (Hleap y Velasco, 2010).
Figura 7. Superficie de respuesta sobre la variable de dureza. (RStudio, 2016)
Tabla 14. Resultados del efecto obtenido en Dureza

## Slide 11: COHESIVIDAD
-Ajustado del 90.01%
La cohesividad representa el punto límite el cual puede deformarse el material antes de romperse (Hleap y Velasco, 2010).
Figura 8. Superficie de respuesta sobre la variable de cohesividad. (RStudio, 2016)
Tabla 15. Resultados del efecto obtenido en Cohesividad

## Slide 12: CONCLUSIONES
El mayor rendimiento quesero obtenido por el tratamiento combinado de ultrasonido y enzima transglutaminasa, está asociado a dos factores especialmente, por un lado cambios que genera una desnaturalización de la β-lacto globulina y α–lactoalbúmina, por el otro la enzima utilizada transglutaminasa que forma enlaces cruzados con las caseínas αs, β y k, lo que mejora la capacidad de retención de agua.
El tratamiento con ultrasonido y enzima induce cambios en la hidrofobicidad superficial de las proteínas, generando un incremento de retención de humedad durante el cuajado, así como la reducción de sinéresis al compararlo frente al control.
Se evidencia un efecto profundo sobre la textura del queso, en la disminución de la dureza, y un incremento en la elasticidad, masticabilidad y gomosidad.

## Slide 13: ¡GRACIAS!